## Slide 1: LCM 세팅 방법 및 모바일 로봇 패킷 정리
2022. 11.
김태원

## Slide 2: LCM 빌드 방법
sudo apt install build-essential libglib2.0-dev cmake
(우분투 세팅할 때 libglib2.0-dev 부터 깔아야 함, 다른 패키지 부터 깔면 디펜던시 꼬이는 듯, 추후 libglib가 패키지 업데이트 되면 순서 상관없을 수 있음, apt로 설치 안되면 suto aptitude libglib2.0-dev 이걸로 설치)
git clone https://github.com/lcm-proj/lcm.git
git clone한 폴더에서 mkdir build
cd build -> cmake .. -> make -> sudo make install

## Slide 3: LCM 네트워크 세팅방법
로컬에서 사용할 때, 즉, 같은 pc의 서로 다른 프로그램끼리 통신할 때
  sudo ifconfig lo multicast
  sudo route add –net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev lo
서로 다른 pc간 사용할 때
  IP 대역대 앞 세자리는 서로 맞춰야 함 (예: 192.168.0.X)
  sudo ifconfig [랜카드이름] multicast
  sudo route add –net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev [랜카드 이름]
  랜카드 이름은 ifconfig에서 확인가능, 통신하려는 양쪽 PC가 서로 연결되었을 때, 즉, ping이 문제없이 전달 되는걸 확인한 다음 위 스크립트 실행
네트워크가 바뀌거나 재부팅 시 다시 해줘야 함. 모바일 로봇에선 RBQUAD 프로그램이 부팅 시 자동실행 될 때 위 스크립트 실행하도록 세팅 되어 있음 -> 하는 방법은 이석훈 선임에게 문의

## Slide 4: LCM, UI 프로그램 – 로봇 메인 프로그램간 프로토콜 정리
UI 프로그램
로봇 메인 프로그램
MAP image data
MAP metadata
Robot pose
Robot path
Robot status
Command
pub
sub
pub
sub
Target pose

## Slide 5
Map image data
num : 1 byte (uint8), LCM에서 큰 데이터를 청크 단위로 끊어서 보내야 할 수도 있으므로 재조립을 위한 청크 개수
len : 4 byte (uint32), 맵 이미지 데이터의 전체 크기, width*height
data : chunk_size * num * 1byte
맵 이미지와 메타 데이터는 최초 맵 로드 시 한번만 보냄, chunk_size는 한번에 보낼 수 있는 datagram 사이즈인 1500byte 이하가 될 듯.
Map metadata
map name : 255 byte (char), 맵의 이름
width : 4 byte (uint32), map image 가로 크기
height : 4 byte (uint32), map image 세로 크기
grid_width : 4 byte (float32), 그리드 한 칸의 metric 크기, 현재 0.02 (2cm)
map_origin : 8 byte (uint32 x 3), 맵의 기준점 (u, v) pixel 단위
num_loc : 4 byte (uint32), 맵에 저장된 위치의 개수, 가변길이
locations_type[num_loc] : num_loc * 4 byte(int32), 사전 정의된 location의 타입, 충전 위치인지 서빙 위치인지 대기위치인지 등 구분
locations_x[num_loc] : num_loc * 4 byte(float32), 사전 정의된 location의 x좌표 (m)
locations_y[num_loc] : num_loc * 4 byte(float32) , 사전 정의된 location의 y좌표 (m)
locations_th[num_loc] : num_loc * 4 byte(float32), , 사전 정의된 location의 헤딩 앵글 (rad)
Robot pose
x : 4 byte (float32), meter 단위 로봇의 현재 x위치, pixel 단위 u로 바꾸는 방법은 u = (x/grid_width) + map_origin_u
y : 4 byte (float32), meter 단위 로봇의 현재 y위치, pixel 단위 v로 바꾸는 방법은 v = (y/grid_width) + map_origin_v
theta : 4 byte (float32), radian 단위 로봇의 현재 heading angle
Target pose도 위와 동일, 여기서 Target pose란 로봇이 바로 목표하여 가고 있는 지점, 최종 도착 지점은 Robot path로 확인 할 수 있음

## Slide 6
Robot path
num : 4 byte (uint32), path의 길이
path_x[num] : num * 4 byte (float32), num 만큼의 가변길이 패킷, 로봇이 following 하고있는 path의 x(m) storage
path_y[num] : num * 4 byte (float32), num 만큼의 가변길이 패킷, 로봇이 following 하고있는 path의 y(m) storage
path_theta[num] : num * 4 byte (float32), num 만큼의 가변길이 패킷, 로봇이 following 하고있는 path의 theta(radian) storage
Robot status
bat : 4 byte (float32), 배터리 전압, 단위 V
state : 1 byte (uint8), 로봇이 현재 어떤 상태인지, 대기중, 주행 중, 장애물 회피 중 등 state machine의 state 정보 (사전정의 필요)
err_code : 1 byte(uint8), 사전에 정의된 에러코드 0~255
Command
cmd : 4 byte (uint32), 사전 정의된 command의 인덱스
params : 255 * 1 byte (uint8), 사전 정의된 command의 파라메터 스토리지, 몇 개를 어떤 형식으로 디코딩 할지는 사전 정의
UI에서 로봇으로 줄만한 명령
emergeny stop
move charge location
move wait location
move serving location [name]
move target pose (x, y, th)
move manual (jog 명령)
등등